ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ПЛАВКИЕ СЕРИИ ПН 2 (ТУ16-522.113-75)

Предохранители плавкие серии ПН 2 (ТУ16-522.113-75) предназначены для защиты электрооборудования промышленных установок и электрических сетей трехфазного переменного тока с номинальным напряжением до 380 В частоты 50 и 60 Гц при перегрузках и коротких замыканиях. Предохранители допускают работу в трехфазных сетях переменного тока напряжением до 500 В частоты 50 и 60 Гц и до 220 В постоянного тока.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| Обозначение предохранителя (типа) | Ном. ток, А | Ном. ток плавкой вставки, А | Ном. ток отключ., кА |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | переменный U н=380 В | постоянный U н=220 В |
| ПН 2 -100 | 100 | 31,5;40;50; 63;80;100 | 100 | 100 |
| ПН 2 -250 | 250 | 80;100;125; 160;200;250 | 100 | 100 |
| ПН 2 -400 | 400 | 200;250;315; 355;400 | 40 | 60 |

ГАБАРИТНЫЕ, УСТАНОВОЧНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ СЕРИИ ПН2

| Обозначение предохранителя (типа) | Размеры, мм | Масса плвкой вставки, кг | Масса предохранителя, кг |
| --- | --- | --- | --- |
|  | А | А1 | А2 | В | D1 | L | L1 | L2 | H |  |  |
| ПН 2-100-10 | 85 | 18 | 14,5 | 40 | М6 | 164 | 123 | 70 | 63,5 | 0,30 | 0,48 |
| ПН 2-250-10 | 94,5 | 18 | 20 | 50 | М10 | 196 | 141 | 70 | 81,5 | 0,49 | 0,85 |
| ПН 2-400-10 | 107,5 | 18 | 38,5 | 66 | М10 | 246 | 167 | 70 | 88 | 0,95 | 1,54 |

РАСШИФРОВКА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

ПЛАВКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ
для комплектации плавких вставок
предохранителей ПН2

| Обозначение патрона | Ном. ток плавкого элемента, А | Обозначение плавкого элемента | Кол. на патрон, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| ПН 2-100 | 31,5А | ПН5.599.001 | 1 |
|  | 40А | ПН5.599.001-01 | 1 |
|  | 50А | ПН5.599.002 | 1 |
|  | 63А | ПН5.599.001 | 1 |
|  |  | ПН5.599.001-01 | 1 |
|  | 80А | ПН5.599.001-01 | 1 |
|  |  | ПН5.599.001-02 | 1 |
|  | 100А | ПН5.599.003-04 | 1 |
| ПН 2-250 | 80А | ПН5.599.001-01 | 1 |
|  |  | ПН5.599.001-02 | 1 |
|  | 100А | ПН5.599.003-01 | 1 |
|  | 125А | ПН5.599.003-02 | 1 |
|  | 160А | ПН5.599.003-03 | 1 |
|  | 200А | ПН5.599.003-01 | 2 |
|  | 250А | ПН5.599.002-01 | 1 |
|  |  | ПН5.599.003-01 | 2 |
| ПН 2-400 | 200А | ПН5.599.003-01 | 2 |
|  | 250А | ПН5.599.002-01 | 1 |
|  |  | ПН5.599.003-01 | 2 |
|  | 315А | ПН5.599.002 | 1 |
|  |  | ПН5.599.003-03 | 2 |
|  | 355А | ПН5.599.003-01 | 4 |
|  | 400А | ПН5.599.003-03 | 3 |
| ПН 2-600 | 400А | ПН5.599.003-02 | 4 |
|  | 500А | ПН5.599.003-02 | 5 |
|  | 600А | ПН5.599.003-02 | 6 |

ООО «ИлИра»

8-916-575-84-94