1.2. Ящики управления серии Я 5000

Я 5 Х ХХ – ХХ ХХ – Х

Я – ящик;

5 – управление асинхронными электродвигателями;

1 – управление нереверсивными электродвигателями;

4 – управление реверсивными электродвигателями;

Порядковый номер в данной серии;

Исполнение по току;

Исполнение по напряжению;

Обозначение климатического исполнения и категории размещения по ГОСТ 15150-69

Ящики управления серии Я 5000 предназначены для местного, дистанционного и автоматического управления асинхронными электродвигателями мощностью до 75 кВт с длительным режимом работы. А также для сигнализации и защиты асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором. Ящики могут также эксплуатироваться в кратковременном и повторно-кратковременном режимах работы.

Типы ящиков, их габаритные размеры, количество и номинальные токи аппаратов приведены в таблице.

| Тип | Типовой индекс | Номин. ток, А | Ном. напряжение цепей, В | Габариты, мм | Масса, кг | Краткая характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | главной | управл. | высота | ширина | глубин |  |  |
| Я5110 | 1874 | 0,6 | ~380 50Гц | ~220 50Гц | 300 | 250 | 180 | 22 | Ящики управления нереверсивным двигателем с питанием цепи управления фазным напряжением, с автоматическим выключателем |
|  | 2074 | 1.0 |  |  | 300 | 250 | 180 |  |  |
|  | 2274 | 1,6 |  |  | 300 | 250 | 180 |  |  |
|  | 2474 | 2,5 |  |  | 300 | 250 | 180 |  |  |
|  | 2674 | 4,0 |  |  | 300 | 250 | 180 |  |  |
|  | 2874 | 6,3 |  |  | 300 | 250 | 180 |  |  |
|  | 2974 | 8,0 |  |  | 300 | 250 | 180 |  |  |
|  | 3074 | 10,0 |  |  | 300 | 250 | 180 |  |  |
|  | 3174 | 12,5 |  |  | 400 | 300 | 250 | 35 |  |
|  | 3274 | 16,0 |  |  | 400 | 300 | 250 |  |  |
|  | 3474 | 25,0 |  |  | 400 | 300 | 250 |  |  |
|  | 3574 | 32,0 |  |  | 400 | 300 | 250 |  |  |
|  | 3674 | 40,0 |  |  | 400 | 300 | 250 |  |  |
|  | 3774 | 50,0 |  |  | 600 | 400 | 250 |  |  |
|  | 3874 | 63,0 |  |  | 600 | 400 | 250 |  |  |
|  | 3974 | 80,0 |  |  | 600 | 600 | 250 | 51 |  |
|  | 4074 | 100,0 |  |  | 600 | 600 | 250 |  |  |
|  | 4174 | 125,0 |  |  | 600 | 600 | 250 |  |  |
|  | 4274 | 160,0 |  |  | 600 | 600 | 250 |  |  |
| Я5111 | 1874 | 0,6 | ~380 50Гц | ~220 50Гц | 300 | 250 | 180 | 23 | Ящики управления нереверсивным двигателем с питанием цепи управления фазным напряжением, с автоматическим выключателем |
|  | 2074 | 1.0 |  |  | 300 | 250 | 180 |  |  |
|  | 2274 | 1,6 |  |  | 300 | 250 | 180 |  |  |
|  | 2474 | 2,5 |  |  | 300 | 250 | 180 |  |  |
|  | 2674 | 4,0 |  |  | 300 | 250 | 180 |  |  |
|  | 2874 | 6,3 |  |  | 300 | 250 | 180 |  |  |
|  | 2974 | 8,0 |  |  | 300 | 250 | 180 |  |  |
|  | 3074 | 10,0 |  |  | 300 | 250 | 180 |  |  |
|  | 3174 | 12,5 |  |  | 400 | 300 | 250 | 36 |  |
|  | 3274 | 16,0 |  |  | 400 | 300 | 250 |  |  |
|  | 3474 | 25,0 |  |  | 400 | 300 | 250 |  |  |
|  | 3574 | 32,0 |  |  | 400 | 300 | 250 |  |  |
|  | 3674 | 40,0 |  |  | 400 | 300 | 250 |  |  |
|  | 3774 | 50,0 |  |  | 600 | 400 | 250 |  |  |
|  | 3874 | 63,0 |  |  | 600 | 400 | 250 |  |  |
|  | 3974 | 80,0 |  |  | 600 | 600 | 250 | 52 |  |
|  | 4074 | 100,0 |  |  | 600 | 600 | 250 |  |  |
|  | 4174 | 125,0 |  |  | 600 | 600 | 250 |  |  |
|  | 4274 | 160,0 |  |  | 600 | 600 | 250 |  |  |
| Я5112 | 1874 | 0,6 | ~380 50Гц | ~220 50Гц | 300 | 250 | 180 | 22 | Ящики управления нереверсивным двигателем с питанием цепи управления от независимого источника, либо линейным напряжением, с автоматическим выключателем |
|  | 2074 | 1.0 |  |  | 300 | 250 | 180 |  |  |
|  | 2274 | 1,6 |  |  | 300 | 250 | 180 |  |  |
|  | 2474 | 2,5 |  |  | 300 | 250 | 180 |  |  |
|  | 2674 | 4,0 |  |  | 300 | 250 | 180 |  |  |
|  | 2874 | 6,3 |  |  | 300 | 250 | 180 |  |  |
|  | 2974 | 8,0 |  |  | 300 | 250 | 180 |  |  |
|  | 3074 | 10,0 |  |  | 300 | 250 | 180 |  |  |
|  | 3174 | 12,5 |  |  | 400 | 300 | 250 | 36 |  |
|  | 3274 | 16,0 |  |  | 400 | 300 | 250 |  |  |
|  | 3474 | 25,0 |  |  | 400 | 300 | 250 |  |  |
|  | 3574 | 32,0 |  |  | 400 | 300 | 250 |  |  |
|  | 3674 | 40,0 |  |  | 400 | 300 | 250 |  |  |
|  | 3774 | 50,0 |  |  | 600 | 400 | 250 |  |  |
|  | 3874 | 63,0 |  |  | 600 | 400 | 250 |  |  |
|  | 3974 | 80,0 |  |  | 600 | 600 | 250 | 52 |  |
|  | 4074 | 100,0 |  |  | 600 | 600 | 250 |  |  |
|  | 4174 | 125,0 |  |  | 600 | 600 | 250 |  |  |
|  | 4274 | 160,0 |  |  | 600 | 600 | 250 |  |  |
| Я5113 | 1874 | 0,6 | ~380 50Гц | ~220 50Гц | 300 | 250 | 180 | 22 | Ящики управления нереверсивным двигателем с питанием цепи управления от независимого источника, либо линейным напряжением, с автоматическим выключателем |
|  | 2074 | 1.0 |  |  | 300 | 250 | 180 |  |  |
|  | 2274 | 1,6 |  |  | 300 | 250 | 180 |  |  |
|  | 2474 | 2,5 |  |  | 300 | 250 | 180 |  |  |
|  | 2674 | 4,0 |  |  | 300 | 250 | 180 |  |  |
|  | 2874 | 6,3 |  |  | 300 | 250 | 180 |  |  |
|  | 2974 | 8,0 |  |  | 300 | 250 | 180 |  |  |
|  | 3074 | 10,0 |  |  | 300 | 250 | 180 |  |  |
|  | 3174 | 12,5 |  |  | 400 | 300 | 250 | 36 |  |
|  | 3274 | 16,0 |  |  | 400 | 300 | 250 |  |  |
|  | 3474 | 25,0 |  |  | 400 | 300 | 250 |  |  |
|  | 3574 | 32,0 |  |  | 400 | 300 | 250 |  |  |
|  | 3674 | 40,0 |  |  | 400 | 300 | 250 |  |  |
|  | 3774 | 50,0 |  |  | 600 | 400 | 250 |  |  |
|  | 3874 | 63,0 |  |  | 600 | 400 | 250 |  |  |
|  | 3974 | 80,0 |  |  | 600 | 600 | 250 | 52 |  |
|  | 4074 | 100,0 |  |  | 600 | 600 | 250 |  |  |
|  | 4174 | 125,0 |  |  | 600 | 600 | 250 |  |  |
|  | 4274 | 160,0 |  |  | 600 | 600 | 250 |  |  |
| Я5114 | 1874 | 1874… 3074 | ~380 50Гц | ~220 50Гц | 400 | 300 | 250 | 31 | Ящики управления двумя нереверсивными двигателями с питанием цепи управления фазным напряжением, с автоматическим выключателем на каждый фидер |
|  | 2074 |  |  |  | 400 | 300 | 250 |  |  |
|  | 2274 |  |  |  | 400 | 300 | 250 |  |  |
|  | 2474 |  |  |  | 400 | 300 | 250 |  |  |
|  | 2674 |  |  |  | 400 | 300 | 250 |  |  |
|  | 2874 |  |  |  | 400 | 300 | 250 |  |  |
|  | 2974 |  |  |  | 400 | 300 | 250 |  |  |
|  | 3074 |  |  |  | 400 | 300 | 250 |  |  |
|  | 1874… 3074 | 3174… 3474 |  |  | 600 | 400 | 250 | 36 |  |
|  |  |  |  |  | 600 | 400 | 250 |  |  |
|  | 1874… 3074 | 3574, 3674 |  |  | 600 | 600 | 250 | 39 |  |
|  |  |  |  |  | 600 | 600 | 250 |  |  |
|  | 3174… 3474 | 3174… 3474 |  |  | 600 | 400 | 250 | 36 |  |
|  |  |  |  |  | 600 | 400 | 250 |  |  |
|  | 3174… 3474 | 3574, 3674 |  |  | 600 | 600 | 250 | 39 |  |
|  |  |  |  |  | 600 | 600 | 250 |  |  |
|  | 3574, 3674 | 3574, 3674 |  |  | 600 | 600 | 250 |  |  |
|  |  |  |  |  | 600 | 600 | 250 |  |  |
| Я5115 | 1874 | 1874… 3074 | ~380 50Гц | ~220 50Гц | 400 | 300 | 250 | 31 | Ящики управления двумя нереверсивными двигателями с питанием цепи управления фазным напряжением, с автоматическим выключателем на каждый фидер |
|  | 2074 |  |  |  | 400 | 300 | 250 |  |  |
|  | 2274 |  |  |  | 400 | 300 | 250 |  |  |
|  | 2474 |  |  |  | 400 | 300 | 250 |  |  |
|  | 2674 |  |  |  | 400 | 300 | 250 |  |  |
|  | 2874 |  |  |  | 400 | 300 | 250 |  |  |
|  | 2974 |  |  |  | 400 | 300 | 250 |  |  |
|  | 3074 |  |  |  | 400 | 300 | 250 |  |  |
|  | 1874… 3074 | 3174… 3474 |  |  | 600 | 400 | 250 | 36 |  |
|  |  |  |  |  | 600 | 400 | 250 |  |  |
|  | 1874… 3074 | 3574, 3674 |  |  | 600 | 600 | 250 | 39 |  |
|  |  |  |  |  | 600 | 600 | 250 |  |  |
|  | 3174… 3474 | 3174… 3474 |  |  | 600 | 400 | 250 | 36 |  |
|  |  |  |  |  | 600 | 400 | 250 |  |  |
|  | 3174… 3474 | 3574, 3674 |  |  | 600 | 600 | 250 | 39 |  |
|  |  |  |  |  | 600 | 600 | 250 |  |  |
|  | 3574, 3674 | 3574, 3674 |  |  | 600 | 600 | 250 |  |  |
|  |  |  |  |  | 600 | 600 | 250 |  |  |
| Я5124 | 1874А… 3474М | 1874А… 3474М | ~380 50Гц | ~220 50Гц | 600 | 400 | 250 | 26 | Ящики управления двумя нереверс. двигателями с питанием цепи управлени |
|  |  |  |  |  | 600 | 400 | 250 |  |  |
| Я5125 | 1874А… 3474М | 1874А… 3474М | ~380 50Гц | ~220 50Гц | 600 | 400 | 250 | 26 | фазным напряжением, с одним автоматическим выключ. на оба фидера |
|  |  |  |  |  | 600 | 400 | 250 |  |  |
| Я5130 | 3174 | 12,5 | ~380 50Гц | ~220 50Гц | 300 | 250 | 180 | 16 | Ящики управления нереверсивным двигателем с питанием цепи управления фазным напряжением, без автоматического выключателя |
|  | 3274 | 16,0 |  |  | 300 | 250 | 180 |  |  |
|  | 3474 | 25,0 |  |  | 300 | 250 | 180 |  |  |
|  | 3574 | 32,0 |  |  | 400 | 300 | 250 | 20 |  |
|  | 3674 | 40,0 |  |  | 400 | 300 | 250 |  |  |
|  | 3774 | 50,0 |  |  | 400 | 300 | 250 |  |  |
|  | 3874 | 63,0 |  |  | 400 | 300 | 250 |  |  |
|  | 3974 | 80,0 |  |  | 600 | 400 | 250 | 36 |  |
|  | 4074 | 100,0 |  |  | 600 | 400 | 250 |  |  |
|  | 4174 | 125,0 |  |  | 600 | 400 | 250 |  |  |
|  | 4274 | 160,0 |  |  | 600 | 400 | 250 |  |  |
| Я5131 | 3174 | 12,5 | ~380 50Гц | ~220 50Гц | 300 | 250 | 180 | 17 | Ящики управления нереверсивным двигателем с питанием цепи управления фазным напряжением, без автоматического выключателя |
|  | 3274 | 16,0 |  |  | 300 | 250 | 180 |  |  |
|  | 3474 | 25,0 |  |  | 300 | 250 | 180 |  |  |
|  | 3574 | 32,0 |  |  | 400 | 300 | 250 | 21 |  |
|  | 3674 | 40,0 |  |  | 400 | 300 | 250 |  |  |
|  | 3774 | 50,0 |  |  | 400 | 300 | 250 |  |  |
|  | 3874 | 63,0 |  |  | 400 | 300 | 250 |  |  |
|  | 3974 | 80,0 |  |  | 600 | 400 | 250 | 38 |  |
|  | 4074 | 100,0 |  |  | 600 | 400 | 250 |  |  |
|  | 4174 | 125,0 |  |  | 600 | 400 | 250 |  |  |
|  | 4274 | 160,0 |  |  | 600 | 400 | 250 |  |  |
| Я5134 | 1874 | 0,6 | ~380 50Гц | ~220 50Гц | 400 | 300 | 250 | 18 | Ящики управления двумя нереверсивными двигателями с питанием цепи управления фазным напряжением, без автоматических выключателей |
|  | 2074 | 1.0 |  |  | 400 | 300 | 250 |  |  |
|  | 2274 | 1,6 |  |  | 400 | 300 | 250 |  |  |
|  | 2474 | 2,5 |  |  | 400 | 300 | 250 |  |  |
|  | 2674 | 4,0 |  |  | 400 | 300 | 250 |  |  |
|  | 2874 | 6,3 |  |  | 400 | 300 | 250 |  |  |
|  | 2974 | 8,0 |  |  | 400 | 300 | 250 |  |  |
|  | 3074 | 10,0 |  |  | 400 | 300 | 250 |  |  |
|  | 3174 | 12,5 |  |  | 400 | 300 | 250 |  |  |
|  | 3274 | 16,0 |  |  | 400 | 300 | 250 |  |  |
|  | 3474 | 25,0 |  |  | 400 | 300 | 250 |  |  |
| Я5135 | 1874 | 0,6 | ~380 50Гц | ~220 50Гц | 400 | 300 | 250 | 19 | Ящики управления двумя нереверсивными двигателями с питанием цепи управления фазным напряжением, без автоматических выключателей |
|  | 2074 | 1.0 |  |  | 400 | 300 | 250 |  |  |
|  | 2274 | 1,6 |  |  | 400 | 300 | 250 |  |  |
|  | 2474 | 2,5 |  |  | 400 | 300 | 250 |  |  |
|  | 2674 | 4,0 |  |  | 400 | 300 | 250 |  |  |
|  | 2874 | 6,3 |  |  | 400 | 300 | 250 |  |  |
|  | 2974 | 8,0 |  |  | 400 | 300 | 250 |  |  |
|  | 3074 | 10,0 |  |  | 400 | 300 | 250 |  |  |
|  | 3174 | 12,5 |  |  | 400 | 300 | 250 |  |  |
|  | 3274 | 16,0 |  |  | 400 | 300 | 250 |  |  |
|  | 3474 | 25,0 |  |  | 400 | 300 | 250 |  |  |
| Я5141 | 1874 | 0,6 | ~380 50Гц | ~220 50Гц | 400 | 300 | 250 | 23 | Ящики управления нереверсивным двигателем с питанием цепи управления фазным напряжением, в исполнении с промежуточным реле |
|  | 2074 | 1.0 |  |  | 400 | 300 | 250 |  |  |
|  | 2274 | 1,6 |  |  | 400 | 300 | 250 |  |  |
|  | 2474 | 2,5 |  |  | 400 | 300 | 250 |  |  |
|  | 2674 | 4,0 |  |  | 400 | 300 | 250 |  |  |
|  | 2874 | 6,3 |  |  | 400 | 300 | 250 |  |  |
|  | 2974 | 8,0 |  |  | 400 | 300 | 250 |  |  |
|  | 3074 | 10,0 |  |  | 400 | 300 | 250 |  |  |
|  | 3174 | 12,5 |  |  | 400 | 300 | 250 |  |  |
|  | 3274 | 16,0 |  |  | 400 | 300 | 250 |  |  |
|  | 3474 | 25,0 |  |  | 400 | 300 | 250 |  |  |
|  | 3574 | 32,0 |  |  | 600 | 400 | 250 | 35 |  |
|  | 3674 | 40,0 |  |  | 600 | 400 | 250 |  |  |
|  | 3774 | 50,0 |  |  | 600 | 400 | 250 |  |  |
|  | 3874 | 63,0 |  |  | 600 | 400 | 250 |  |  |
|  | 3974 | 80,0 |  |  | 800 | 600 | 360 | 53 |  |
|  | 4074 | 100,0 |  |  | 800 | 600 | 360 |  |  |
|  | 4174 | 125,0 |  |  | 800 | 600 | 360 |  |  |
|  | 4274 | 160,0 |  |  | 800 | 600 | 360 |  |  |
| Я5410 | 1874 | 0,6 | ~380 50Гц | ~220 50Гц | 400 | 300 | 250 | 19 | Ящики управления реверсивным двигателем с питанием цепи управления фазным напряжением, с автоматическим выключателем |
|  | 2074 | 1.0 |  |  | 400 | 300 | 250 |  |  |
|  | 2274 | 1,6 |  |  | 400 | 300 | 250 |  |  |
|  | 2474 | 2,5 |  |  | 400 | 300 | 250 |  |  |
|  | 2674 | 4,0 |  |  | 400 | 300 | 250 |  |  |
|  | 2874 | 6,3 |  |  | 400 | 300 | 250 |  |  |
|  | 2974 | 8,0 |  |  | 400 | 300 | 250 |  |  |
|  | 3074 | 10,0 |  |  | 400 | 300 | 250 |  |  |
|  | 3174 | 12,5 |  |  | 600 | 400 | 250 | 29 |  |
|  | 3274 | 16,0 |  |  | 600 | 400 | 250 |  |  |
|  | 3474 | 25,0 |  |  | 600 | 400 | 250 |  |  |
|  | 3574 | 32,0 |  |  | 600 | 400 | 250 |  |  |
|  | 3674 | 40,0 |  |  | 600 | 400 | 250 |  |  |
|  | 3774 | 50,0 |  |  | 600 | 600 | 250 | 38 |  |
|  | 3874 | 63,0 |  |  | 600 | 600 | 250 |  |  |
|  | 3974 | 80,0 |  |  | 800 | 600 | 360 | 54 |  |
|  | 4074 | 100,0 |  |  | 800 | 600 | 360 |  |  |
|  | 4174 | 125,0 |  |  | 800 | 600 | 360 |  |  |
|  | 4274 | 160,0 |  |  | 800 | 600 | 360 |  |  |
| Я5411 | 1874 | 0,6 | ~380 50Гц | ~220 50Гц | 600 | 400 | 250 | 28 | Ящики управления реверсивным двигателем с питанием цепи управления фазным напряжением, с автоматическим выключателем |
|  | 2074 | 1.0 |  |  | 600 | 400 | 250 |  |  |
|  | 2274 | 1,6 |  |  | 600 | 400 | 250 |  |  |
|  | 2474 | 2,5 |  |  | 600 | 400 | 250 |  |  |
|  | 2674 | 4,0 |  |  | 600 | 400 | 250 |  |  |
|  | 2874 | 6,3 |  |  | 600 | 400 | 250 |  |  |
|  | 2974 | 8,0 |  |  | 600 | 400 | 250 |  |  |
|  | 3074 | 10,0 |  |  | 600 | 400 | 250 |  |  |
|  | 3174 | 12,5 |  |  | 600 | 400 | 250 |  |  |
|  | 3274 | 16,0 |  |  | 600 | 400 | 250 |  |  |
|  | 3474 | 25,0 |  |  | 600 | 400 | 250 |  |  |
|  | 3574 | 32,0 |  |  | 600 | 400 | 250 |  |  |
|  | 3674 | 40,0 |  |  | 600 | 400 | 250 |  |  |
|  | 3774 | 50,0 |  |  | 600 | 600 | 250 | 39 |  |
|  | 3874 | 63,0 |  |  | 600 | 600 | 250 |  |  |
|  | 3974 | 80,0 |  |  | 800 | 600 | 360 | 55 |  |
|  | 4074 | 100,0 |  |  | 800 | 600 | 360 |  |  |
|  | 4174 | 125,0 |  |  | 800 | 600 | 360 |  |  |
|  | 4274 | 160,0 |  |  | 800 | 600 | 360 |  |  |
| Я5412 | 1874 | 0,6 | ~380 50Гц | ~220 50Гц | 600 | 400 | 250 | 28 | Ящики управления реверсивным двигателем с питанием цепи управления от независимого источника, либо линейным напряжением, с автоматическим выключателем |
|  | 2074 | 1.0 |  |  | 600 | 400 | 250 |  |  |
|  | 2274 | 1,6 |  |  | 600 | 400 | 250 |  |  |
|  | 2474 | 2,5 |  |  | 600 | 400 | 250 |  |  |
|  | 2674 | 4,0 |  |  | 600 | 400 | 250 |  |  |
|  | 2874 | 6,3 |  |  | 600 | 400 | 250 |  |  |
|  | 2974 | 8,0 |  |  | 600 | 400 | 250 |  |  |
|  | 3074 | 10,0 |  |  | 600 | 400 | 250 |  |  |
|  | 3174 | 12,5 |  |  | 600 | 400 | 250 |  |  |
|  | 3274 | 16,0 |  |  | 600 | 400 | 250 |  |  |
|  | 3474 | 25,0 |  |  | 600 | 400 | 250 |  |  |
|  | 3574 | 32,0 |  |  | 600 | 400 | 250 |  |  |
|  | 3674 | 40,0 |  |  | 600 | 400 | 250 |  |  |
|  | 3774 | 50,0 |  |  | 600 | 600 | 250 | 39 |  |
|  | 3874 | 63,0 |  |  | 600 | 600 | 250 |  |  |
|  | 3974 | 80,0 |  |  | 800 | 600 | 360 | 55 |  |
|  | 4074 | 100,0 |  |  | 800 | 600 | 360 |  |  |
|  | 4174 | 125,0 |  |  | 800 | 600 | 360 |  |  |
|  | 4274 | 160,0 |  |  | 800 | 600 | 360 |  |  |
| Я5413 | 1874 | 0,6 | ~380 50Гц | ~220 50Гц | 600 | 400 | 250 | 28 | Ящики управления реверсивным двигателем с питанием цепи управления от независимого источника, либо линейным напряжением, с автоматическим выключателем |
|  | 2074 | 1.0 |  |  | 600 | 400 | 250 |  |  |
|  | 2274 | 1,6 |  |  | 600 | 400 | 250 |  |  |
|  | 2474 | 2,5 |  |  | 600 | 400 | 250 |  |  |
|  | 2674 | 4,0 |  |  | 600 | 400 | 250 |  |  |
|  | 2874 | 6,3 |  |  | 600 | 400 | 250 |  |  |
|  | 2974 | 8,0 |  |  | 600 | 400 | 250 |  |  |
|  | 3074 | 10,0 |  |  | 600 | 400 | 250 |  |  |
|  | 3174 | 12,5 |  |  | 600 | 400 | 250 |  |  |
|  | 3274 | 16,0 |  |  | 600 | 400 | 250 |  |  |
|  | 3474 | 25,0 |  |  | 600 | 400 | 250 |  |  |
|  | 3574 | 32,0 |  |  | 600 | 400 | 250 |  |  |
|  | 3674 | 40,0 |  |  | 600 | 400 | 250 |  |  |
|  | 3774 | 50,0 |  |  | 600 | 600 | 250 | 39 |  |
|  | 3874 | 63,0 |  |  | 600 | 600 | 250 |  |  |
|  | 3974 | 80,0 |  |  | 800 | 600 | 360 | 55 |  |
|  | 4074 | 100,0 |  |  | 800 | 600 | 360 |  |  |
|  | 4174 | 125,0 |  |  | 800 | 600 | 360 |  |  |
|  | 4274 | 160,0 |  |  | 800 | 600 | 360 |  |  |
| Я5414 | 1874… 3074 | 1874… 3074 | ~380 50Гц | ~220 50Гц | 600 | 400 | 250 | 24 | Ящики управления двумя реверс. двигателями с питанием цепи управления фазным напряжением, с автоматическим выключ. на каждый фидер |
|  |  |  |  |  | 600 | 400 | 250 |  |  |
| Я5415 | 1874… 3074 | 1874… 3074 | ~380 50Гц | ~220 50Гц | 600 | 400 | 250 | 25 |  |
|  |  |  |  |  | 600 | 400 | 250 |  |  |
| Я5424 | 2274… 3274 | 2274… 3274 | ~380 50Гц | ~220 50Гц | 600 | 400 | 250 | 22 | Ящики управления двумя реверс. двигателями с питанием цепи управления фазным напряжением, с одним автоматическим выключ. на оба фидера |
|  |  |  |  |  | 600 | 400 | 250 |  |  |
| Я5425 | 2274… 3274 | 2274… 3274 | ~380 50Гц | ~220 50Гц | 600 | 400 | 250 | 23 |  |
|  |  |  |  |  | 600 | 400 | 250 |  |  |
| Я5430 | 3174 | 12,5 | ~380 50Гц | ~220 50Гц | 400 | 300 | 250 | 18 | Ящики управления реверсивным двигателем с питанием цепи управления фазным напряжением, без автоматического выключателя |
|  | 3274 | 16,0 |  |  | 400 | 300 | 250 |  |  |
|  | 3474 | 25,0 |  |  | 400 | 300 | 250 |  |  |
|  | 3574 | 32,0 |  |  | 600 | 400 | 250 | 27 |  |
|  | 3674 | 40,0 |  |  | 600 | 400 | 250 |  |  |
|  | 3774 | 50,0 |  |  | 600 | 600 | 250 | 52 |  |
|  | 3874 | 63,0 |  |  | 600 | 600 | 250 |  |  |
|  | 3974 | 80,0 |  |  | 600 | 600 | 250 |  |  |
|  | 4074 | 100,0 |  |  | 600 | 600 | 250 |  |  |
|  | 4174 | 125,0 |  |  | 600 | 600 | 250 |  |  |
|  | 4274 | 160,0 |  |  | 600 | 600 | 250 |  |  |
| Я5431 | 3174 | 12,5 | ~380 50Гц | ~220 50Гц | 400 | 300 | 250 | 19 | Ящики управления реверсивным двигателем с питанием цепи управления фазным напряжением, без автоматического выключателя |
|  | 3274 | 16,0 |  |  | 400 | 300 | 250 |  |  |
|  | 3474 | 25,0 |  |  | 400 | 300 | 250 |  |  |
|  | 3574 | 32,0 |  |  | 600 | 400 | 250 | 28 |  |
|  | 3674 | 40,0 |  |  | 600 | 400 | 250 |  |  |
|  | 3774 | 50,0 |  |  | 600 | 600 | 250 | 53 |  |
|  | 3874 | 63,0 |  |  | 600 | 600 | 250 |  |  |
|  | 3974 | 80,0 |  |  | 600 | 600 | 250 |  |  |
|  | 4074 | 100,0 |  |  | 600 | 600 | 250 |  |  |
|  | 4174 | 125,0 |  |  | 600 | 600 | 250 |  |  |
|  | 4274 | 160,0 |  |  | 600 | 600 | 250 |  |  |
| Я5434 | 1874 | 0,6 | ~380 50Гц | ~220 50Гц | 600 | 400 | 250 | 21 | Ящики управления двумя реверсивными двигателями с питанием цепи управления фазным напряжением, без автоматических выключателей |
|  | 2074 | 1.0 |  |  | 600 | 400 | 250 |  |  |
|  | 2274 | 1,6 |  |  | 600 | 400 | 250 |  |  |
|  | 2474 | 2,5 |  |  | 600 | 400 | 250 |  |  |
|  | 2674 | 4,0 |  |  | 600 | 400 | 250 |  |  |
|  | 2874 | 6,3 |  |  | 600 | 400 | 250 |  |  |
|  | 2974 | 8,0 |  |  | 600 | 400 | 250 |  |  |
|  | 3074 | 10,0 |  |  | 600 | 400 | 250 |  |  |
| Я5435 | 1874 | 0,6 | ~380 50Гц | ~220 50Гц | 600 | 400 | 250 | 22 | Ящики управления двумя реверсивными двигателями с питанием цепи управления фазным напряжением, без автоматических выключателей |
|  | 2074 | 1.0 |  |  | 600 | 400 | 250 |  |  |
|  | 2274 | 1,6 |  |  | 600 | 400 | 250 |  |  |
|  | 2474 | 2,5 |  |  | 600 | 400 | 250 |  |  |
|  | 2674 | 4,0 |  |  | 600 | 400 | 250 |  |  |
|  | 2874 | 6,3 |  |  | 600 | 400 | 250 |  |  |
|  | 2974 | 8,0 |  |  | 600 | 400 | 250 |  |  |
|  | 3074 | 10,0 |  |  | 600 | 400 | 250 |  |  |
| Я5441 | 1874 | 0,6 | ~380 50Гц | ~220 50Гц | 600 | 400 | 250 | 29 | Ящики управления реверсивным двигателем с питанием цепи управления фазным напряжением, в исполнении с промежуточным реле |
|  | 2074 | 1.0 |  |  | 600 | 400 | 250 |  |  |
|  | 2274 | 1,6 |  |  | 600 | 400 | 250 |  |  |
|  | 2474 | 2,5 |  |  | 600 | 400 | 250 |  |  |
|  | 2674 | 4,0 |  |  | 600 | 400 | 250 |  |  |
|  | 2874 | 6,3 |  |  | 600 | 400 | 250 |  |  |
|  | 2974 | 8,0 |  |  | 600 | 400 | 250 |  |  |
|  | 3074 | 10,0 |  |  | 600 | 400 | 250 |  |  |
|  | 3174 | 12,5 |  |  | 600 | 400 | 250 |  |  |
|  | 3274 | 16,0 |  |  | 600 | 400 | 250 |  |  |
|  | 3474 | 25,0 |  |  | 600 | 400 | 250 |  |  |
|  | 3574 | 32,0 |  |  | 600 | 400 | 250 |  |  |
|  | 3674 | 40,0 |  |  | 600 | 400 | 250 |  |  |
|  | 3774 | 50,0 |  |  | 600 | 600 | 250 | 42 |  |
|  | 3874 | 63,0 |  |  | 600 | 600 | 250 |  |  |
|  | 3974 | 80,0 |  |  | 800 | 600 | 360 | 57 |  |
|  | 4074 | 100,0 |  |  | 800 | 600 | 360 |  |  |
|  | 4174 | 125,0 |  |  | 800 | 600 | 360 |  |  |
|  | 4274 | 160,0 |  |  | 800 | 600 | 360 |  |  |

Типовое обозначение двухфидерных ящиков составляется из двух типовых индексов. При этом:

- оба фидера одного ящика должны выбираться на одинаковое напряжение;

- если управляемые двигатели разные по мощности, то первый фидер следует выбирать на меньший ток, а второй – на больший;

- из индекса второго фидера указываются только первые два знака, отражающие исполнение по току.

Пример заказа ящика для двух разных двигателей на токи 6 и 16А: Я 5114-2974-32